## Slide 1
Chipset

## Slide 2
Je to skupina čipů na základní desce, které zajišťují komunikaci mezi komponentami.
Umožňují přenos dat mezi CPU, RAM, GPU, disky, síťovou kartou apod.
Dříve se jednalo o dva čipy (North a South Bridge), dnes je většina těchto funkcí přímo v CPU.
Rozdělení:
  Severní a jižní most
  S integrovaným řadičem paměti v CPU
  S integrovaným severním mostem v CPU
Chipset

## Slide 3
1.Severní a jižní most
Severní most se staral o rychlejší periférie, tedy GPU, paměť nebo třeba i disky, připojené přes SATA.
Jižní most se staral o pomalejší periférie jako je třeba USB řadič, I/O řadič, PCI či disky připojené přes starší PATA.

## Slide 4
1.Severní a jižní most
Sběrnice jsou také uspořádány od rychlejších (např. FSB) po pomalejší (např. ISA).
Mosty překládají a přenášejí data mezi různými sběrnicemi, které mají odlišné rychlosti nebo protokoly.
CPU a severní most jsou propojeni FSB(Front Side Bus).
A severní a jižní most jsou propojeni sběrnicí DMI(Direct Media Interface).

## Slide 5
1.Severní a jižní most

## Slide 6
2. Integrovaný řadič paměti
Jedinou změnou je integrace paměťového řadiče do CPU.
CPU a severní most zůstávají propojeni sběrnicí FSB.
Taktéž severní a jižní most zůstávají propojeni sběrnicí DMI.

## Slide 7
3. Integrovaný severní most
Zde se již kompletně integroval severní most do CPU.
Jižní most víceméně zůstal, ale dnes se mu již říká PCH (Platform Controller Hub).
CPU a PCH jsou propojeni DMI sběrnicí.

## Slide 8
3. Integrovaný severní most
Dnes se také používají různé sběrnice jako např. QPI od Intelu nebo Infinity Fabric od AMD.

## Slide 9
3. Integrovaný severní most

## Slide 10
Trend SoC (System on chip)
Nově také vznikl trend integrování všech podstatných částí do CPU jako je právě paměťový řadič, PCIe, USB řadič, integrovaná grafika apod.
Tímto směrem se dnes ubírá veliká většina notebookových zařízení či mikrokontrolerů, právě kvůli úspoře prostoru a energie.
Tyto SoC samozřejmě nabývají mnohem větších teplot, avšak s dnešními typy chlazení teplota nepředstavuje tak extrémní problém.

## Slide 11
Děkuji za pozornost
Prezentaci vytvořil: Hanke Matěj