## Slide 1
Na co se dnes podíváme
Co je to pojem architektura PC
Co je to RISC a CISC
Praktická ukázka obou architektur
Srovnání RISC a CISC
Chipsety a jejich funkce
Historické rozdělení chipsetu
Jak to vypadá dnes
Trend SoC (System on Chip)

## Slide 2
Architektura PC

## Slide 3
Architektura PC
Architekturu moderně chápeme jako pohled na podstatné vlastnosti počítačů.
Nejedná se tedy pouze o téma, které dnes budeme probírat (RISC a CISC).
Architektura počítače je jako plán stavby – neurčuje jen to, co kde je, ale i jak to spolupracuje.

## Slide 4
Architektury CPU
Zaměřme se však nyní na samotné instrukční sady, tedy RISC a CISC.
Co je to instrukční sada?
  Je to soubor instrukcí, se kterými dokáže procesor (CPU) pracovat.
  Je to tak trochu jako „jazyk, jímž procesor mluví“.
Co je to instrukce?
  Základní příkaz, který procesor rozpozná a vykoná.
Z čeho se instrukce skládá?
  Z operačního kódu a operandů
Příklad instrukce assembleru (x86):
ADD AX, BX
Tato instrukce říká: „sečti obsah registrů AX a BX a výsledek ulož do AX.“

## Slide 5
Instrukční cyklus
(… -> Fetch -> Decode -> Execute -> …)
Každá instrukce prochází tzv. instrukčním cyklem.
Ten se skládá ze 3 hlavních částí:
  Fetch
    Načtení instrukce z operační paměti do registru instrukce pomocí IP (Instruction Pointer)
  Decode
    Dekódování instrukce (jaký příkaz se má vykonat a s jakými daty)
  Execute
    Provedení samotné instrukce

## Slide 6
Instrukční cyklus
(… -> Fetch -> Decode -> Execute -> …)
Zde je jednoduchá ilustrace průběhu instrukčních cyklů.
Je nutno podotknout že registry jsou umístěny v ALU pouze pro jednoduchost a jsou zde vyobrazeny pouze dva a že již v OP jsou instrukce v podobě strojového kódu.
Toto schéma obsahuje pouze nejnutnější části pro ukázku průběhu instrukčních cyklů.

## Slide 7
Instrukční cyklus
(… -> Fetch -> Decode -> Execute -> …)
Ins. Pointer (Dále jen IP) se s každým cyklem zvětší o 1 nebo na specifickou adresu, pokud proběhne skok.
Nyní IP ukazuje na adresu 0x05 v operační paměti (Dále jen OP).

## Slide 8
Instrukční cyklus
(… -> Fetch -> Decode -> Execute -> …)
Instrukce na této adrese se nahraje z OP do registru instrukce.
Tento proces jednoduše nazýváme FETCH.

## Slide 9
Instrukční cyklus
(… -> Fetch -> Decode -> Execute -> …)
Tato instrukce se dále dekóduje a „předá“ se do ALU.
V reálném případě také dochází ke generování různých řídících signálů, ale zde nám jde pouze o pochopení průchodu instrukce.

## Slide 10
Instrukční cyklus
(… -> Fetch -> Decode -> Execute -> …)
V ALU se instrukce provede a do příslušného registru (AX) se nahraje číslo 5.

## Slide 11
Instrukční cyklus
(… -> Fetch -> Decode -> Execute -> …)
Dále pokračujeme přičtením 1 k adrese v IP a opakujeme celý proces.
Tento samotný proces se nazývá Instrukční cyklus.

## Slide 12
Instrukční cyklus
(… -> Fetch -> Decode -> Execute -> …)

## Slide 13
Instrukční cyklus
(… -> Fetch -> Decode -> Execute -> …)

## Slide 14
Instrukční cyklus
(… -> Fetch -> Decode -> Execute -> …)

## Slide 15
Instrukční cyklus
(… -> Fetch -> Decode -> Execute -> …)

## Slide 16
Instrukční cyklus
(… -> Fetch -> Decode -> Execute -> …)

## Slide 17
Instrukční cyklus
(… -> Fetch -> Decode -> Execute -> …)

## Slide 18
Instrukční cyklus
(… -> Fetch -> Decode -> Execute -> …)

## Slide 19
Architektury CPU – Trocha historie
V 60.–70. letech si výrobci CPU (např. IBM, DEC, Motorola, Intel) navrhovali vlastní procesory s úplně odlišnými instrukčními sadami.
  tzn. každý procesor mluvil „svým jazykem“ => kód napsaný pro jeden procesor nefungoval na jiném.
Začátkem 80. let (např. Intel 8086, Motorola 68000) se prosadila snaha o sjednocení a standardizaci.
  Vznik CISC instrukční sady (tehdy se tak ještě nejmenovala)

## Slide 20
Cílem bylo:
  Zjednodušit psaní kódu pro programátory
  Vytvořit univerzální a bohatou instrukční sadu
  Zvýšit kompatibilitu mezi procesory
Jedna instrukce = více mikrooperací
  Např. místo 3 jednoduchých instrukcí šlo najednou napsat jednu složitou a CPU si s tím poradil.
  CPU musel tuto instrukci rozložit na více kroků => složitější zpracování.
CISC (Complex Instruction Set Computer)
Příklad CISC instrukce (x86):
MOV AX, [BX+SI+16]
Tato jediná instrukce:
Spočítá adresu: BX + SI + 16
Načte hodnotu z paměti
Zapíše ji do registru AX

## Slide 21
CISC (Complex Instruction Set Computer)
Výhody | Nevýhody
Méně instrukcí v programu | Složitý dekodér
Bohatá funkcionalita | Pomalejší vykonání některých ins.
Kompatibilita | Instrukce různé délky
 | Menší možnost optimalizace
Použití:
- Většina PC/NTB (Intel Core i5/i7/i9, AMD Ryzen …)
- Servery (Inten Xeon, AMD EPYC …)
- Historické systémy (Commodore, IBM …)

## Slide 22
Architektury CPU – Trocha historie
Už v 70. letech výzkumy četnosti výskytu instrukcí ukázaly, že programátoři a kompilátory používají strojové instrukce velmi nerovnoměrně.
Instrukce | Použití | Četnost (%)
LOAD | čtení z paměti | 26.6
STORE | zápis do paměti | 15.6
Jcond | podmíněný skok | 10.0
LOADA | načtení adresy | 7.0
SUB | odčítání | 5.8
CALL | volání podprogramu | 5.3
SLL | bitový posun vlevo | 3.6
IC | vložení znaku | 3.2
Tabulka: Statická četnost instrukcí

## Slide 23
RISC (Reduced Instruction Set Computer)
V polovině 80. let vznikla myšlenka RISC
Cílem bylo:
  Stejná délka instrukcí
  Vykonání instrukce v jednom hodinovém cyklu
  Zvýšení efektivity pipeline
  Redukce složitosti hardwaru (jednodušší dekódování)
Jedna instrukce = jedna jednoduchá operace
  Stejná délka instrukce usnadňuje dekódování a zpracování
Základní sada ins. – S pamětí pracují pouze LOAD a STORE instrukce
Proto také zvýšení počtu registrů.

## Slide 24
RISC (Reduced Instruction Set Computer) - porovnání
Příklad CISC:
MOV AX, [BX+SI+16]
Příklad RISC:
ADD R1, BX, SI
ADD R1, R1, #16
LOAD AX, 0(R1)
Tato jediná instrukce:
Spočítá adresu: BX + SI + 16
Načte hodnotu z paměti
Zapíše ji do registru AX
Tato posloupnost instrukcí:
Spočítá: R1=BX+SI
Přičte: R1=R1+16 (Vznikne adresa)
Načte pomocí LOAD do AX hodnotu z předem vypočtené adresy

## Slide 25
RISC (Reduced Instruction Set Computer)
Výhody | Nevýhody
Jednoduché instrukce | Vyšší nároky na paměť
Rychlé provádění ins. | Optimalizace na straně kompilátoru
Lepší pipelining | Více instrukcí pro stejnou činnost
Efektivnější a menši hardware | 
Použití:
- Mobilní telefony a tablety (ARM Cortex, Apple Silicon M1/M2/M3)
- Embedded systémy (Raspberry Pi, STM32)

## Slide 26
 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8
VI | i1 |  |  |  |  |  | i2 | 
DE |  | i1 |  |  |  |  |  | i2
VA |  |  | i1 |  |  |  |  | 
VO |  |  |  | i1 |  |  |  | 
PI |  |  |  |  | i1 |  |  | 
UV |  |  |  |  |  | i1 |  | 
Legenda:
VI - Výběr instrukce
DE - Dekódování
VA - Výpočet adresy
VO - Výběr oprandu
PI - Provedení instrukce
UV - Uložení výsledku
CISC Pipeline
Jakmile se provádí jedna instrukce
=> Nemůže se začít provádět druhá
=> Nepoužívané bloky
=> Nižší efektivita
Srovnání CISC a RISC - Pipeline

## Slide 27
 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8
VI | i1 | i2 | i3 | i4 | i5 | i6 | i7 | i8
DE |  | i1 | i2 | i3 | i4 | i5 | i6 | i7
VA |  |  | i1 | i2 | i3 | i4 | i5 | i6
VO |  |  |  | i1 | i2 | i3 | i4 | i5
PI |  |  |  |  | i1 | i2 | i3 | i4
UV |  |  |  |  |  | i1 | i2 | i3
RISC Pipeline
Jakmile se provádí jedna instrukce
=> Do uvolněného bloku může další
=> „Paralelismus“
=> Vysoká efektivita
Srovnání CISC a RISC - Pipeline
Legenda:
VI - Výběr instrukce
DE - Dekódování
VA - Výpočet adresy
VO - Výběr oprandu
PI - Provedení instrukce
UV - Uložení výsledku

## Slide 28
Srovnání CISC a RISC - Pipeline
CISC
Čas: T1
i1
Legenda:
VI - Výběr instrukce
DE - Dekódování
VA - Výpočet adresy
VO - Výběr oprandu
PI - Provedení instrukce
UV - Uložení výsledku

## Slide 29
Srovnání CISC a RISC - Pipeline
CISC
Čas: T2
i1
Legenda:
VI - Výběr instrukce
DE - Dekódování
VA - Výpočet adresy
VO - Výběr oprandu
PI - Provedení instrukce
UV - Uložení výsledku

## Slide 30
Srovnání CISC a RISC - Pipeline
CISC
Čas: T3
i1
Legenda:
VI - Výběr instrukce
DE - Dekódování
VA - Výpočet adresy
VO - Výběr oprandu
PI - Provedení instrukce
UV - Uložení výsledku

## Slide 31
Srovnání CISC a RISC - Pipeline
CISC
Čas: T4
i1
Legenda:
VI - Výběr instrukce
DE - Dekódování
VA - Výpočet adresy
VO - Výběr oprandu
PI - Provedení instrukce
UV - Uložení výsledku

## Slide 32
Srovnání CISC a RISC - Pipeline
CISC
Čas: T5
i1
Legenda:
VI - Výběr instrukce
DE - Dekódování
VA - Výpočet adresy
VO - Výběr oprandu
PI - Provedení instrukce
UV - Uložení výsledku

## Slide 33
Srovnání CISC a RISC - Pipeline
CISC
Čas: T6
i1
Legenda:
VI - Výběr instrukce
DE - Dekódování
VA - Výpočet adresy
VO - Výběr oprandu
PI - Provedení instrukce
UV - Uložení výsledku

## Slide 34
Srovnání CISC a RISC - Pipeline
CISC
Čas: T7
i1
i2
Legenda:
VI - Výběr instrukce
DE - Dekódování
VA - Výpočet adresy
VO - Výběr oprandu
PI - Provedení instrukce
UV - Uložení výsledku

## Slide 35
Srovnání CISC a RISC - Pipeline
CISC
Čas: T8
i1
i2
Legenda:
VI - Výběr instrukce
DE - Dekódování
VA - Výpočet adresy
VO - Výběr oprandu
PI - Provedení instrukce
UV - Uložení výsledku

## Slide 36
Srovnání CISC a RISC - Pipeline
RISC
Čas: T1
i1
Legenda:
VI - Výběr instrukce
DE - Dekódování
VA - Výpočet adresy
VO - Výběr oprandu
PI - Provedení instrukce
UV - Uložení výsledku

## Slide 37
Srovnání CISC a RISC - Pipeline
RISC
Čas: T2
i1
i2
Legenda:
VI - Výběr instrukce
DE - Dekódování
VA - Výpočet adresy
VO - Výběr oprandu
PI - Provedení instrukce
UV - Uložení výsledku

## Slide 38
Srovnání CISC a RISC - Pipeline
RISC
Čas: T3
i1
i2
i3
Legenda:
VI - Výběr instrukce
DE - Dekódování
VA - Výpočet adresy
VO - Výběr oprandu
PI - Provedení instrukce
UV - Uložení výsledku

## Slide 39
Srovnání CISC a RISC - Pipeline
RISC
Čas: T4
i1
i2
i3
i4
Legenda:
VI - Výběr instrukce
DE - Dekódování
VA - Výpočet adresy
VO - Výběr oprandu
PI - Provedení instrukce
UV - Uložení výsledku

## Slide 40
Srovnání CISC a RISC - Pipeline
RISC
Čas: T5
i1
i2
i3
i4
i5
Legenda:
VI - Výběr instrukce
DE - Dekódování
VA - Výpočet adresy
VO - Výběr oprandu
PI - Provedení instrukce
UV - Uložení výsledku

## Slide 41
Srovnání CISC a RISC - Pipeline
RISC
Čas: T6
i1
i2
i3
i4
i5
i6
Legenda:
VI - Výběr instrukce
DE - Dekódování
VA - Výpočet adresy
VO - Výběr oprandu
PI - Provedení instrukce
UV - Uložení výsledku

## Slide 42
Srovnání CISC a RISC - Pipeline
RISC
Čas: T7
i1
i2
i3
i4
i5
i6
i7
Legenda:
VI - Výběr instrukce
DE - Dekódování
VA - Výpočet adresy
VO - Výběr oprandu
PI - Provedení instrukce
UV - Uložení výsledku

## Slide 43
Děkuji za pozornost
Prezentaci vytvořil: Hanke Matěj